## Slide 1: 配線CAD

## Slide 2: 更新情報
ピン周りの処理
動作確認
アンドゥー
GUI作成
net2ptlの整理
  別関数を用意

## Slide 3: やること
大きな流れの整理（リファクタリング）
配線ワイアの選択
  全配線ワイア取得時drv-rec間のみのワイアを選択
  選択ワイアのみを配線
ブロッケージ領域の整理

## Slide 4: CADの手順
out.rinerの生成
out.rinerを外部ルーターにより配線しin.rinerを生成
in.rinerからPTL配線ワイアに変換
PTL配線ワイアをnet2ptlでptlセルに変換

## Slide 5: ワイア生成のプログラム
入力
  端点リスト、層情報((1 1 1) (1 3 1) (1 3 2) (3 3 2))
  層
    0:narrow,1:PTL1, 2:PTL2

## Slide 6: out.rinerの生成手順
セル位置のグリッド領域への移動
配線したいワイアの選択
ブロッケージ領域の探索
  PTLとドライバ・レシーバが禁止領域
out.rinerの生成

## Slide 7: in.rinerからptl用ワイアの配線手順
in.rinerからワイア配線情報(グリッド座標、層)集合の取得
対応する元のネットの削除
グリッド座標のxy座標への変換
xy座標、層を対応するptlワイアとして出力

## Slide 8: 雑記

## Slide 9
選択したオブジェクトIDを返す関数
  geGetSelSet()

## Slide 10: 雑記
SFQセルのPTL１個分の領域が１グリッド
ネットの情報はnet~>figs~>points
  net~>figsがそのネットを構成するワイア(線分？)集合
  net~>figs~>pointsがワイアの(2?)端点
ワイアはグリッドの真ん中を通ることにする
セルの幅は(0.375 0.375) (0.4 0.4)??

## Slide 11: schCreateWire
d_cvId
  cv
t_entryMethod
  “draw”
  “route”だと適当に引いてくれる
t_routeMethod
  "full"
l_points
  (mapcar '(lambda (x) (list (car x) (cadr x))) sr)
変数
  subRoutesは座標集合
  foreach sr subroutes
  subRoutes
  clr_wid=(list "navy" RINER.LGC_PATH_WIDTH)
n_xSpacing
  0
n_ySpacing
  0
n_width
  (cadr clr_wid) = RINER.LGC_PATH_WIDTH
[ t_color ]
  (car clr_wid)) = "navy"
[ t_lineStyle ]

## Slide 12: 位置の調整
全てのセルを位置調整によって定義グリッドにはめ込む
  座標(0,0)

## Slide 13: out.rinerの情報
net: 4 5 7 9
net: 7 11 4 7
boundary: 0 0 20 19
cell: 13 11 0
blockage: 9 11 1
blockage: 9 10 1
blockage: 9 9 1

## Slide 14: アンドゥー
ptl -> ptl用ワイア
  ptlワイア選択
  １ネットに対するptl集合の取得
  ptlワイアへの変換
ptl用ワイア -> 元のワイア
  ここをまず手を付ける
  ワイアの構造は類似？
dRouteListの構造
  ((1 (7 11 1) (4 11 1) (4 11 2) (4 7 2) (4 7 1))
  (0 (4 5 1) (7 5 1) (7 5 2) (7 9 2) (7 9 1)))
  最初の1, 0はワイア以降の三組は座標と層

## Slide 15: in.rinerへ送る配線領域・配線不能領域
配線領域はどう出している？
  出さなくてもいいのかも？
PTLドライバ・レシーバ上のみ？
  あと入出力ピンもあるかも？

## Slide 16
ruType
  return ptl2 ptl1 via lgc(logic)
RINER.SCHEM_GRID_LEN
  PTLセルのグリッド幅
  ２倍した値が論理セルのグリッド幅
  RINER.SCHEM_GRID_LEN 0.1875
    SCHEM_GRID_OFFSET 0.0625
    SCHEM_PIN_WIDTH 0.05

## Slide 17: in.rinerの情報
例
  list 0 (list 4 5 1) (list 7 5 1) (list 7 5 2) (list 7 9 2) (list 7 9 1)
  list 1 (list 7 11 1) (list 4 11 1) (list 4 11 2) (list 4 7 2) (list 4 7 1)

## Slide 18: 座標の基準 net bbox
基準
  ((-93.25 -1.1875) (-93.25 -0.625))
下に移動 second-
  ((-93.25 -1.4375) (-93.25 -0.875))
右に移動 first+
  ((-92.5625 -1.4375) (-92.5625 -0.875))
inst~>bBox (左下 右上) 左->右 fitst+ second+
  ((-50.4375 30.6) (-50.0375 31.4))
  大きさ 0.4 0.8

## Slide 19: 座標の基準 rotation 同じ座標をクリック
基準
  ((-81.2625 -16.4375) (-80.4625 -16.0625))
J 1 - - - +
  ((-81.4375 -16.6375) (-81.0625 -15.8375))
j 2 - - + -
  ((-81.6625 -16.8125) (-80.8625 -16.4375))
j 3 + - + +
  ((-81.0625 -17.0375) (-80.6875 -16.2375))
j 4 - + + +
  ((-81.2625 -16.4375) (-80.4625 -16.0625))

## Slide 20: 座標の基準 同じボックス領域でロテートj
基準
  ((-0.2 0.0) (0.6 0.375))
j1
  ((0.0 -0.2) (0.375 0.6))
j2
  ((-0.225 0.0) (0.575 0.375))
j3
  ((0.0 -0.225) (0.375 0.575))
j4
  ((-0.2 0.0) (0.6 0.375))
sj1
  ((-0.225 0.0) (0.575 0.375))